Медико-технические требования к расходным материалам и изделиям медицинского назначения для гемодиализа.

| 1. Гемодиализатор №3. |
| --- |
| 3.1 | Эффективная поверхность мембраны, м2 | 1,95-2,05 | обязательно |  |
| 3.2 | Клиренс по мочевине*, мл/мин, не менее | 280 | обязательно |  |
| 3.3 | Клиренс по креатинину*, мл/мин, не менее | 250 | обязательно |  |
| 3.4 | Клиренс по фосфатам*, мл/мин, не менее | 230 | обязательно |  |
| 3.5 | Клиренс по витамину В12 *, мл/мин, не более | 140 | обязательно |  |
| 3.6 | Метод стерилизации | паровая | оптимально |  |
| * - при скорости кровотока 300 мл/мин, скорости диализной жидкости 500 мл/мин, скорости ультрафильтрации 0 мл/мин |