Объявляется повторный тендер на приобретение медоборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений

Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет повторный тендер (газета «Приднестровье» от 20 июня 2018 года) на приобретение медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений в рамках Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений на 2018 год:

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Количество единиц | Наименование лечебно-профилактического учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 2: |
| 1 | Аппарат рентгенодиагностический передвижной палатный | 1 ед. | ГУ «Григориопольская центральная городская больница» |
| Лот № 3: |
| 2 | Дезинфекционная камера | 1 ед. | ГУ «Григориопольская центральная городская больница» |

- Участникам тендера в срок до 16:00 часов 29 июня 2018 года представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР в письменной форме, по адресу: ПМР, MD – 3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 20).

(Для нерезидентов ПМР, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты МЗ ПМР                                                    e-mail: minzdravpmr@idknet.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 5-03-96).

- Ведомственный тендер состоится 04 июля 2018 года в 10:00 часов                                   в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

- Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1)	полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2)	технические характеристики, предлагаемой медицинской техники;

3)	наличие сертификата соответствия, протокола испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров;

4)	возможные условия оплаты (предоплата не более 25%, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать обоснование указанной в заявке предоплаты;

5)	условия и срок поставки предмета тендера.

Поставка должна осуществляется в полном объеме согласно спецификации  к договору после поступления предоплаты;

6)	цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

7)	возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

8)	условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств;

9)	перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

10)	наличие лицензии (если деятельность подлежит лицензированию).

- К коммерческому предложению должны прилагаться следующие документы:

а)	копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б)	копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в)	свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.

- В случае не предоставления указанной информации,                                                          а так же коммерческие предложения в которых отсутствует обязательный перечень документов рассматриваться не будут.

- Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.

Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу медико-технических требований к медицинскому оборудованию:

Лот №2: Аппарат рентгенодиагностический передвижной палатный.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.6 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. Рентгеновское питающее устройство |
| 2.1 | Мощность при 100 кВ, кВт, не менее | 30 | обязательно |  |
| 2.2 | Частота высоковольтного преобразования, кГц, не менее | 40 | обязательно |  |
| 2.3 | Параметры питающей сети | однофазная, 220В, 50 Гц, 0,4 Ом, макс. рабочий ток – 16 А. | обязательно |  |
| 2.4 | Наличие режима органоавтоматики; количество программ, не менее | 500 | обязательно |  |
| 2.5 | Разъем для подсоединения интерфейса синхронизации с рентгеновской решеткой (Potter Bucky) | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Рабочие значения высокого напряжения, кВ, в диапазоне: - нижнее значение, не более - верхнее значение, не менее | 40 125 | обязательно |  |
| 2.7 | Шаг изменения значений высокого напряжения, кВ, не более | 1 | обязательно |  |
| 2.8 | Рабочие значения количества электричества, мАс, в диапазоне: - нижнее значение, не более - верхнее значение, не менее | 0,1 300 | обязательно |  |
| 2.9 | Рабочие значения силы тока, мА, в диапазоне: - нижнее значение, не более - верхнее значение, не менее | 25 400 | обязательно |  |
| 2.10 | Рабочие значения времени экспозиции, сек, в диапазоне: - нижнее значение, не более - верхнее значение, не менее | 0,001 6 | обязательно |  |
| 2.11 | Микропроцессорное управление | наличие | обязательно |  |
| 2.12 | Управление с помощью монитора типа «touch screen» | наличие | обязательно |  |
| 2.13 | Русифицированный интерфейс | наличие | обязательно |  |
| 2.14 | Включение экспозиции, как с пульта управления, так и с помощью выносной 2х ступенчатой кнопки управления | наличие | обязательно |  |
| 2.15 | Длина кабеля выносной кнопки, м, не менее | 3,5 | обязательно |  |
| 2.16 | Методы управления питающим устройством: - режим выбора трех параметров (кВ, мА, сек), - режим выбора двух параметров (кВ, мАс), - режим автоматики по органам | наличие | обязательно |  |
| 2.17 | Программирование параметров режима органоавтоматики для индивидуальной настройки оборудования с сохранением настроек для последующего использования | наличие | оптимально |  |
| 2.18 | Система автоматической защиты от перегрузки рентгеновской трубки по току, напряжению и нагреву | наличие | обязательно |  |
| 2.19 | Система самодиагностики с индикацией кода ошибки | наличие | обязательно |  |
| 3. Излучатель с рентгеновской трубкой |
| 3.1 | Двухфокусная рентгеновская трубка | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Скорость вращения анода, мин-1, не менее | 2900 | обязательно |  |
| 3.3 | Эффективная ширина фокусных пятен: малый фокус, мм, не более большой фокус, мм, не более | 0,6 1,3 | обязательно |  |
| 3.4 | Теплоемкость анода, кДж, не менее | 80 | обязательно |  |
| 3.5 | Теплоемкость моноблока, кДж, не менее | 600 | обязательно |  |
| 3.6 | Ручной коллиматор, обеспечивающий на расстоянии 1 м поле облучения до 43×43 см | наличие | обязательно |  |
| 3.7 | Угол вращения коллиматора, °, не менее | ±90 | обязательно |  |
| 3.8 | Включение светового поля коллиматора и с помощью элементов управления на коллиматоре и с пульта управления | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | Рулетка на коллиматоре для измерения расстояния до пациента | наличие | обязательно |  |
| 4. Штатив излучателя и габариты аппарата |
| 4.1 | Вертикальный ход излучателя (от пола), мм, в диапазоне: - нижнее значение, не более - верхнее значение, не менее | 450 2000 | обязательно |  |
| 4.2 | Угол поворота излучателя в держателе, °, не менее | -45..+160 | обязательно |  |
| 4.3 | Угол поворота держателя излучателя вокруг оси кронштейна, °, не менее | ±90 | обязательно |  |
| 4.4 | Максимальное выдвижение излучателя относительно вертикальной опоры, мм, не менее | 1000 | обязательно |  |
| 4.5 | Горизонтальный вынос излучателя относительно передних колес, мм, не менее | 800 | обязательно |  |
| 4.6 | Габариты аппарата в транспортной позиции (В×Д×Ш), мм | 1600×1100×680 | оптимально |  |
| 4.7 | Вес, кг, не более | 170 | обязательно |  |
| 4.8 | Встроенное хранилище для кассет формата не менее 35×43 см | наличие | обязательно |  |
| 4.9 | Вместимость хранилища, кассет, не менее | 6 | обязательно |  |
| 5. Условия поставки |
| 5.1 | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 5.2 | Ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования | наличие | обязательно |  |
| 5.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 5.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 5.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 5.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 5.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 5.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Лот №3: Дезинфекционная камера.

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2018 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5 | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 1.6 | Дезинфекционная камера предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам | наличие | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Сохранение в памяти последних значений заданных параметров | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Рабочая температура внутри камеры, ˚С, не менее | 40 - 98 | оптимально |  |
| 2.4 | Точность поддержания заданной температуры в камере, ºС | ±2 | оптимально |  |
| 2.5 | Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие | обязательно |  |
| 2.6 | Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие | обязательно |  |
| 2.7 | Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции | наличие | оптимально |  |
| 2.8 | Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие | оптимально |  |
| 2.9 | Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие | обязательно |  |
| 2.10 | Возможность перехода на ручной режим управления | наличие | обязательно |  |
| 2.11 | Материал внутренних поверхностей камеры, соприкасающихся с водяным паром, парами формальдегида и аммиака | нержавеющая сталь | обязательно |  |
| 2.12 | Корпус камеры цельносварной неразборный | наличие | обязательно |  |
| 2.13 | Внутренний объем камеры, м3, не менее а) общий б) загрузочный | 1,8 1,3 | обязательно |  |
| 2.14 | Внутренние размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не менее | 1310×710×1950 | оптимально |  |
| 2.15 | Высота от основания решетки до потолка, мм, не менее | 1500 | обязательно |  |
| 2.16 | Габаритные размеры камеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 1390×1030×2200 | оптимально |  |
| 2.17 | Масса, кг, не более | 500 | оптимально |  |
| 2.18 | Количество дверей | 2 | обязательно |  |
| 2.19 | Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 (по 4 на каждую дверь) | обязательно |  |
| 2.20 | Электропитание | переменный трехфазный ток, 380В, 50 Гц | обязательно |  |
| 2.21 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 | обязательно |  |
| 2.22 | Время ввода в рабочий режим, мин., не более | 20 | оптимально |  |
| 2.23 | Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие | обязательно |  |
| 2.24 | Объём парообразователя, л, не более | 25 | оптимально |  |
| 2.25 | Материал изготовления ТЭНов | медь | обязательно |  |
| 2.26 | Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие | обязательно |  |
| 2.27 | Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | наличие | обязательно |  |
| 2.28 | Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма | наличие | обязательно |  |
| 2.29 | Кран для слива воды из парообразователя | наличие | обязательно |  |
| 2.30 | Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие | обязательно |  |
| 3. Комплектация |
| 3.1 | Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | 1 | обязательно |  |
| 3.2 | Противень для формалина | 1 | обязательно |  |
| 3.3 | Уплотнители коллектора | 1 | обязательно |  |
| 3.4 | Щит управления | 1 | обязательно |  |
| 3.5 | Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1 | обязательно |  |
| 3.6 | Кожух коллектора | 1 | обязательно |  |
| 3.7 | Вытяжной воздуховод с клапаном | 1 | обязательно |  |
| 3.8 | Гидрозащитный зонт | 1 | обязательно |  |
| 3.9 | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 | обязательно |  |
| 3.10 | Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 | обязательно |  |
| 3.11 | Воронка с краном в сборе | 1 | обязательно |  |
| 3.12 | Водосливной патрубок ½// | 1 | обязательно |  |
| 3.13 | Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | 11 | обязательно |  |
| 3.14 | Уплотнитель вытяжной трубы | 1 | обязательно |  |
| 3.15 | Полка для книг | 1 компл. | оптимально |  |
| 3.16 | Ткань для влажного термодатчика (флажок) | 1 | обязательно |  |
| 3.17 | Запасные части: нагреватель воздуха – 1 шт., нагреватель воды – 1 шт., предохранитель 1А – 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 4. Условия поставки |
| 4.1 | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 4.2 | Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования | приложить документальное подтверждение | обязательно |  |
| 4.3 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 4.4 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 4.5 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств. | указать адрес, приложить документ об авторизации | обязательно |  |
| 4.6 | Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 4.7 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 4.8 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

В случае отсутствия ответов на любой из пунктов медико-технических требований медико-техническая комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает медико-техническим требованиям.

Несоответствие предложенного оборудования необходимым медико-техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

Коммерческие предложения принимаются в форме таблицы указанной ниже.

| № п/п | Наименование заказываемого товара | Заказываемое количество | Наименование предлагаемого товара | Фирма производитель, страна | Ед. измерения (шт., компл.) | Предлагаемое количество | Цена за ед. товара, Евро. | Цена за ед. товара, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |